## Slide 1
Modification des Itinéraires VFR
à partir du 10 novembre 2016
LFML

## Slide 2
Introduction
Modernisation du système, en prenant en compte l’avis des usagers et des organismes adjacents
Éviter le survol des villages : Lambesc, St-Cannat, Velaux, Carro, Sausset, Carry
Sortir le point N des espaces de LFMY

## Slide 3
Cartes VFR : modifications
Avant…
Après
Notes: 3

## Slide 4
Carte VFR : modifications
Suppression : N, CA, HN et itinéraires associés, transit HA-S
Déplacement : NA, SA, SW, S
Création : LP
Modifications de la CTR LFMA au nord-ouest
Suppression de la représentation des attentes hélicos de nuit

## Slide 5
Modification des points VFR :
Au Nord
Notes: 5

## Slide 6
Modification des points VFR (Nord):
Notes: 6

## Slide 7
Visualisation des nouveaux points : NA
1500 ft | 040°/13,3 NM MTG | 43°33'18"N - 005°17'02" E | Ventabren (intersection A8 et D19)

## Slide 8
Visualisation des nouveaux points : LP
1700 ft | 036°/17 NM MTG | 43°36‘59"N - 005°18‘54" E | Saint Cannat- La Pile

## Slide 9
Découpe de la CTR LFMA
Parallèle au nouvel axe NB-NA (019°)
Largeur maximale du polygone : 0,60 NM
Point de découpe :
- 43°33'54.84"N
- 5°19'4.27" E
1,20 NM entre le nouvel axe NB-NA et la CTR LFMA
= l’écart minimal que nous avons actuellement (au Nord)
AN
AW
LP
NA
NA
N
CA
Notes: 9

## Slide 10
Modification des points VFR :
Au Sud
Notes: 10

## Slide 11
Visualisation des nouveaux points
Déplacement au Sud de l’itinéraire SW - S
Altérations :
- SW : 0,35 NM
- S : 0,80 NM
- SA : 0,62 NM
SW
SW
SA
S
SA
S
Notes: 11

## Slide 12
Visualisation des nouveaux points : SA
1000 ft min 1500 ft max | 100°/4,5 NM MTG | 43°22‘26,68"N - 005°11‘16,56" E | Est de Châteauneuf les Martigues

## Slide 13
Visualisation des nouveaux points : S
1000 ft mini 1500 ft max | 137°/5,1 NM MTG | 43°19‘28"N - 005°10‘20" E | Carry-le-Rouet

## Slide 14
Visualisation des nouveaux points : SW
700 ft | 208°/4,2 NM MTG | 43°19‘28"N - 005°02‘30" E | Carro

## Slide 15
Texte VFR : modifications VAC LFML
Réunion des parties "arrivée" et "transit"
Présentation du tableau des points VFR en début de texte, avec ajouts /modifications de points, ajout de la colonne radial/distance de MTG
Modifications des tableaux des trajectoires d'arrivée, de transit, de départ et des altitudes associées
Ajout des conditions VFR spécial
Suppression du paragraphe sur la séparation IFR/VFR de nuit (SERA)
Modification de certaines références de texte SIA

## Slide 16
Evolutions : points de croisée d’axes ?
Création des points de croisée d’axe à l’étude : conserver NB au Nord et créer un point SB plus proche des pistes que SA ?
    Etude en cours

## Slide 17
Croisée d’axes
A Provence, la croisée d’axes par un vol VFR est une situation de contrôle sensible en cas de séquence de trafic au départ, mais surtout de trafic et à l’arrivée.

## Slide 18
Croisée d’axes
En cas de trafic conflictuel au départ, la méthode généralement utilisée est la croisée des axes à l’Est des pistes en QFU 31 et à l’Ouest en QFU 13, voire à la verticale des seuils de piste.

## Slide 19
Croisée d’axes

## Slide 20
Croisée d’axes

## Slide 21
Croisée d’axes
En cas de conflit avec une arrivée, les méthodes suivantes sont utilisées :
1/ Instruction de croisée d’axe derrière l’a/c conflictuel après acquisition visuelle, si cela ne génère pas un autre conflit…
2/ Instruction de mise en attente sur un point jusque résolution du conflit. En général NB au Nord, et SA au sud.

## Slide 22
Croisée d’axes
La croisée d’axe peut être très problématique à LFML en cas de forte séquence à l’arrivée.
Les pilotes doivent être particulièrement attentifs pendant cette phase de vol.
FIN DE LA PRESENTATION